Міністерство освіти і науки України

Марківський професійний аграрний ліцей

Розробка уроку з виробничого навчання

Інструкційна карта

З РОЗДІЛУ: Технічне обслуговування та ремонт

ТЕМА  УРОКУ: Обслуговування основних систем тракторів та сільськогосподарських машин. Операції щоденного технічного обслуговування

Розробив:

майстер в/н Шиманський С.Б.

смт. Марківка

ТЕМА  УРОКУ:  Обслуговування основних систем тракторів та сільськогосподарських машин. Операції щоденного технічного обслуговування.

МЕТА  УРОКУ:  Закріпити на практиці знання отримані на теоретичних заняттях. Навчити учнів правильно виконувати операції ЩТО тракторів та с\г машин. Правильно виконувати операції по обслуговуванню паливної системи трактора ДТ-75, дотримуючись при цьому  всіх вимог з техніки безпеки. Виховувати в учнів бережне відношення до техніки та ПММ, виховувати відповідальність за якість виконаних робіт.

ВІДВЕДЕНИЙ ЧАС – 6 год

ОБЛАДНАННЯ  РОБОЧОГО  МІСЦЯ:

Лабораторія тракторів; трактор ДТ - 75; комплект інструменту; обтирочний матеріал; дидактичний матеріал; інструкційна карта.

ЗМІСТ  ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомтесь з інструкційною картою. Уясніть зміст роботи, вказівки по безпеці праці. Перевірте наявність та стан обладнання робочого місця.

2. Користуючись підручником та плакатами повторіть призначення та будову паливної системи трактора ДТ-75.

3. Виконайте технічне обслуговування паливної системи трактора ДТ - 75.

4. Зніміть форсунки з двигуна СМД – 18, перевірте їх справність, зробіть технічне обслуговування форсунок, відрегулюйте їх та встановіть на двигун.

5. Виконайте операції щоденного технічного обслуговування трактора ДТ-75.

Вказівки по ТБ

Правила ТБ

- Всі роботи по технічному обслуговуванню повинні виконуватись в присутності майстра в/н.

- До роботи допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і протипожежних вимог.

- Під час роботи з нафтопродуктами забороняється засмоктувати паливо ротом, бо це призводить до гострого отруєння організма. Слід запобігати потраплянню паливно-мастильних матеріалів на шкіру, тому потрібно працювати в спеціальному одязі. Після закінчення роботи слід вимити руки теплою водою з милом.

- Розпил палива з форсунки проводити в спеціально відведену ємкість.

- Працювати треба тільки справним інструментом.

- При попаданні нафтопродуктів в очі їх треба промити теплою водою.

- Про всі неполадки повідомляти майстра в/н.

| Послідовність виконання завдання | Технічні умови та вказівки до виконання завдання |
| --- | --- |
| 1.1.Зробити обслуговування паливного бака 1.2.Зробити обслуговування фільтра грубої очистки палива ФГ – 25 1.3.Зробити обслуговування фільтрів тонкої очистки палива 2СТФ - 3 1.4. Заповнити систему живлення паливом | 1. Виконати технічне обслуговування паливної системи очистити бак від бруду та пилу; відкрутити зливну пробку та злити відстій з бака; прочистити пробку заливної горловини (вентиляційний отвір). очистити фільтр від бруду та пилу; відкрутити пробку для зливу відстою та злити відстій; відкрутити гвинти кріплення притискного кільця (ключ 14) та зняти стакан; промити стакан в чистому дизпаливі до повного змивання всіх відложень; викрутити фільтруючий елемент та промити його; зібрати фільтр грубої очистки в зворотній послідовності. очистити фільтра від бруду та пилу; відкрутити пробки для зливу відстою та злити відстій; відкрутити корпуси фільтрів та зняти їх; вийняти старі фільтруючі елементи; промити стакани фільтрів від бруду та відложень; вставити нові фільтруючі елементи та зібрати фільтра тонкої очистки палива в зворотній послідовності. За допомогою підкачувального насосу закачати паливо в систему живлення дизеля. За допомогою крана на фільтрах тонкої очистки палива, випустити повітря з системи живлення після закачування палива, закрити кран та закачати паливо знову. Повторювати цю операцію до тих пір поки з крана буде йти паливо без пузирків повітря. |
| Послідовність виконання завдання | Технічні умови та вказівки до виконання завдання |
| 2.1.Відкрутити паливо проводи високого тиску від форсунок | 2. Перевірити та відрегулювати форсунку Взяти гайковий ключ (розмір 19) та відкрутити паливопроводи від форсунок. |
| 2.2. Зняти форсунки з двигуна | Відкрутити кріплення форсунок та зняти їх з двигуна (ключ 13). |
| 2.3.Перевірити справність форсунок | Очистити форсунки від бруду та пилу. Очистити розпилювачі від нагару та прочистити його сопла мідними або дерев’яними скребками, промити в дизельному пальному. Встановити форсунку на регулювальний прилад КИ – 562 та перевірити її на тиск початку впорскування. Якщо тиск не відповідає нормі, відрегулювати форсунку. |
| 2.4.Відрегулювати форсунки на тиск початку впорскування (175 кг/см2) 3.1. Перевірити зовнішній стан трактора 3.2. Перевірити рівень оливи в картері двигуна 3.3. Перевірити рівень охолоджуючої рідини в системі охолодження двигуна 3.4. Перевірити рівень палива у баці 3.5. Підготувати пусковий двигун до запуску 3.6. Провести запуск пускового двигуна та дизеля 3.7. Перевірити роботу вимірювальних приладів та світлової сигналізації | Для цього викручують регулювальний гвинт на 2 – 3 оберти та при відключеному манометрі прокачують паливо до безперебійного впорскування. Підключивши манометр, повільно нагнітають паливо до початку впорскувань і визначають тиск. Тиск повинен бути 175 -180 кг/см2. при необхідності тиск початку впорскування регулюють гвинтом 3. Після закінчення регулювання гвинт стопорять контргайкою та ще раз перевіряють тиск впорскування. У відрегульованій форсунці перевіряють якість розпилювання палива. Для цього прокачують паливо через розпилювач з частотою 40 – 80 впорскувань за 1 хв. Якісне розпилення супроводжується чітким звуком початку і кінця впорскування та рівномірним розподіленням дрібних краплинок палива у вигляді туману. Не допускається підтікання палива через розпилювач. Торець розпилювача повинен бути сухим або трохи вологим. Якщо якість розпилу не задовільна, розпилювач потрібно замінити новим. 3. Зробити ЩТО трактора ДТ – 75 Під час огляду треба перевірити: комплектність трактора; зовнішній стан; відсутність підтікань у системах двигуна; акумуляторну батарею; всі неполадки повинні бути усунені. Рівень оливи повинен бути по верхню мітку масловимірювального щупа. При необхідності долити. Рівень охолоджуючої рідини повинен бути до нижнього торця горловини радіатора. При необхідності долити. Рівень палива в баці перевіряють по покажчику рівня палива в баці, або за допомогою вимірювальної лінійки. перевірити положення важеля перемикання коробки передач. Він повинен знаходитись в нейтральному положенні; трактор повинен знаходитись на стоянкових гальмах; відкрити кран бачка пускового двигуна та підкачати паливо в карбюратор пускового двигуна; включити провідну шестерню пускового редуктора; включити акумуляторну батарею. Запустити пусковий двигун та дизель дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. тиск оливи повинен бути 0,3 – 0,4 МПа; амперметр повинен показувати заряд акумуляторної батареї; всі світлові прилади та сигналізація повинні працювати |

Розробив майстер в/н                    Шиманський С.Б.

# План уроку

Тема уроку: Обслуговування основних систем тракторів та с/г машин. Операції щоденного технічного обслуговування.

Відведений час: 6 годин.

Мета уроку: Закріпити на практиці знання отримані на теоретичних уроках, навчити учнів правильно проводити операції ЩТО трактора ДТ-75. Правильно виконувати операції по обслуговуванню паливної системи двигуна СМД-18 підготовці та регулюванні форсунок дотримуючись вимог ТБ. Виховувати бережне відношення до техніки та ПММ. Виховувати відповідальність за якість виконаних робіт.

Матеріальна оснащеність уроку: Лабораторія тракторів, трактор   ДТ-75, інструкційна карта, комплекти інструмента, дидактичний матеріал, обтирочний  матеріал.

Хід уроку.

1. Організаційна частина (3-5 хв.)

2. Вхідний інструктаж (15 хв.)

- ознайомлення учнів з темою та метою уроку;

- перевірка знань учнів по даній темі;

- інструктаж з техніки безпеки;

- розбір інструкційно-технологічної документації;

- постановка  завдання та розподіл по робочим місцям.

3. Поточний інструктаж (245 хв.)

- цільовий обхід робочого місця учнів;

- перевірка правильності організації робочого місця та виконання вимог охорони праці;

- виконання операцій по обслуговуванню паливної системи двигуна  СМД-18 (регулювання форсунок);

- перевірка правильності виконання учнями трудових навиків та вмінь при регулюванні форсунок (оказання допомоги при регулюванні форсунок);

- перевірка правильності виконання ходу робіт;

- зробити ЩТО трактора ДТ – 75;

- перевірка правильності виконання ЩТО.

4. Заключний інструктаж (5 хв.)

- підведення підсумків уроку;

- відповіді на запитання учнів;

- об’ява оцінок та домашнього завдання.

Майстер в/н								Шиманський С.Б.

Тематична  атестація

з розділу: «Технічне обслуговування та ремонт».

Тема: Обслуговування основних систем тракторів та сільськогосподарських машин. Операції щоденного технічного обслуговування.

| № п/п | Найменування виконаних робіт | 4-6 балів | 7-9 балів | 10-12 балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування паливної системи | 2 | 2,5 | 3 |
| 2 | Зняти форсунки з двигуна | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 3 | Перевірити справність форсунки | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 4 | Регулювання форсунки | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | Виконання операцій ЩТО | 1 | 2 | 3 |

4-6 балів – робота виконана частково;

7-9 балів – робота виконана в неповному обсязі;

10-12 балів – робота виконана повністю.